A  save  és  load  parancs használata

A save paranccsal mátrixokat szövegfájlként menthetünk el igen egyszerűen (de formázás nélkül). Az ilyen állomány aztán például Excelbe könnyen beolvasható.

Command Window

>> a=(1:5).'*(1:3)*8.453e-3 a = 0.0085 0.0169 0.0254 0.0169 0.0338 0.0507 0.0254 0.0507 0.0761 0.0338 0.0676 0.1014 0.0423 0.0845 0.1268 >> save b.txt -ascii -tabs a >> type b.txt 8.4530000e-003 1.6906000e-002 2.5359000e-002 1.6906000e-002 3.3812000e-002 5.0718000e-002 2.5359000e-002 5.0718000e-002 7.6077000e-002 3.3812000e-002 6.7624000e-002 1.0143600e-001 4.2265000e-002 8.4530000e-002 1.2679500e-001 >> save c.txt -ascii -double -tabs a >> type c.txt 8.4530000000000004e-003 1.6906000000000001e-002 2.5359000000000000e-002 1.6906000000000001e-002 3.3812000000000002e-002 5.0717999999999999e-002 2.5359000000000000e-002 5.0717999999999999e-002 7.6077000000000006e-002 3.3812000000000002e-002 6.7624000000000004e-002 1.0143600000000000e-001 4.2265000000000004e-002 8.4530000000000008e-002 1.2679500000000002e-001

A load paranccsal szövegfájlba írt téglalap alakú számtáblázatokat olvashatunk be a MatLab-ba úgy, hogy a kiterjesztés nélküli állománynév lesz a változó (mátrix) neve. A számokat szóközökkel, vesszővel vagy tabulátorral lehet elválasztani egymástól egy soron belül. Ilyen alkalmas számtáblázatok például az Excelből könnyen kimenthetők. (Azonban ha a magyar beállításnak megfelelően tizedesvesszők szerepelnek benne, akkor a MatLab-ba történő beolvasás előtt – például a Notepad program segítségével – azokat tizedespontokra kell cserélni!)

Command Window

>> load b.txt >> b b = 0.0085 0.0169 0.0254 0.0169 0.0338 0.0507 0.0254 0.0507 0.0761 0.0338 0.0676 0.1014 0.0423 0.0845 0.1268

Önálló feladat:   Próbálja ki az Excel-lel való adatcserét!

A save és load parancsokkal  “.mat”  kiterjesztásű fájlok is létrehozhatók illetve beolvashatók, amelyek bináris alakban tartalmazzák a változók értékeit. Így például egy paranccsal el lehet menteni, majd visszaállítani a munkaterület (“workspace”) összes változóját is.

A  diary on  paranccsal megnyithatjuk a munkakönyvtár  diary  nevű szöveges állományát, ami a parancs-ablakba kerülő szöveget fogja tartalmazni mindaddig, míg a  diary off  paranccsal le nem zárjuk a jegyzőkönyvezést és a fájlt.

Beépített eljárások: numerikus deriválás, integrálás, egyenletmegoldás, minimumhely keresése

A következőkben a mindenki által ismert  f(x)=sin(x)  függvénnyel fogunk példákat bemutatni, de ha írunk egy másik valós függvényt  kiszámoló  f.m  function-fájlt, akkor a "sin"-t az "f"-fel helyettesíthetjük a példákban.

A szinusz függvény deriváltjának grafikonját az alábbi példában a differencia-hányadosok segítségével rajzoljuk fel.

Ha az  pontban a  differenciahányadost számoljuk:

>> x=linspace(0,2*pi,101);  y=sin(x);

>> d=(x(2)-x(1)); x1=linspace(0+d/2,2*pi-d/2,100);

>> y1=diff(y)/d; plot(x,y,'-',x1,y1,'--');

Egyszerűbb a "gradient" rutin használata, mert ilyenkor a (szélső pontok kivételével) az eredeti  pontokban közelítünk az  differencia-hányadosokkal.

>> x=linspace(0,2*pi,101);  y=sin(x);

>> d=(x(2)-x(1)); plot(x,y,'-',x,gradient(y)/d,'--');

Adott intervallumon a függvény határozott integrálját a quad rutinnal számolhatjuk. Itt az idézőjelek között megadott név a beépített függvény vagy a megfelelően megírt function-fájl neve, utána az intervallum kezdő- majd végpontja, végül egy pontosságra jellemző paraméter következik.

>> quad('sin',0,pi/2,1e-14)

ans =    1.0000

Az  f(x)=0  alakra rendezett egyenlet egy gyökét megkaphatjuk az fzero rutinnal a függvény-név   és egy kezdőpont megadásával:

>> x0=fzero('sin',3)

x0 =    3.1416

Az    f(x)   függvény minimum-helyének  megkeresése egy kezdő pont közelében:

>> xmin=fminsearch('sin',0)

xmin =   -1.5708

De a minimum-hely keresés történhet f(x) stacioner ponjának meghatározásával is. Ekkor az f’(x)=0 egyenletet oldjuk meg az egyenletmegoldó módszerek valamelyikének alkalmazásával , például az előbbi paranccsal:  >> xstac=fzero('cos',0) .

Explicit alakban megadott differenciálegyenlet-rendszer kezdetiérték-feladatának numerikus megoldása

A matematikában tanult explicit alakú differenciálegyenletekkel foglalkozunk. A magasabbrendű differenciálegyenlet-rendszer mindig visszavezethető elsőrendűre. Például ha egy rúgót x0 távolságra kihúzunk, és nyugalmi helyzetből elengedjük, akkor mozgását a következő kezdetiérték feladat határozza meg: . Ezt a másodrendű feladatot azonban könnyen visszavezethetjük egy elsőrendű differenciálegyenlet-rendszerre, ha második függvényként bevezetjük a sebességet: .

A kezdetiérték-feladat ekkor:

Általánosságban az n-edrenű explicit feladat is hasonló módon vezethető vissza elsőrendű differenciálegyenlet-rendszerre. Az általános kezdetiérték-feladat alakja:

= f(t,y(t)),    y(t0)=y0,  		y:R(Rn,       f( Rn+1( Rn,      y0( Rn  .

Egydimenziós esetre tanulták, hogyha egy [t0 ,b] intervallumon  f  folytonos, és kielégíti az ((f(t,y1)(f(t,y2)((< K(((y1(y2(( úgynevezett Lipschitz-feltételt, akkor létezik az egyértelmű y(t) megoldás. A továbbiakban ezen felül még feltételezzük  f  differenciálhatóságát is.

Az egyik legegyszerűbb eljárás az Euler módszer, amely a tk=t0+k(h  (0 ( k ( n) pontokban egyszerűen az  yk+1=yk+f(t,y(t))(h  értékekkel közelíti a megoldást. A megoldási módszereknél a "képlethiba" játszik alapvető szerepet, míg a kerekítési hiba általában elhanyagolható. A gyakorlatban ennél bonyolultabb módszereket használnak.

A MatLab segítségével  az  ode23  és  ode45  rutinokkal oldhatjuk meg könnyen az explicit differenciálegyenlet-rendszer kezdeti-érték feladatát.  Például az

kezdeti-érték feladat numerikus megoldása:

Editor – C:\MATLAB7\work\f3.m

function Dy=f3(x,y) Dy=sin(4*x)/(cos(y)+2);

Command Window

>> y0=0; >> [x,y]=ode45('f3',[0,5],y0); >> clf; plot(x,y,'o',x,y,'-'); grid on;

Önálló feladat:	Ennek mintájára rajzolja ki a személyes feladatként kiosztott kezdeti-érték feladat megoldásfüggvényének grafikonját!

Differenciál-egyenlet rendszerre a Lotka-Volterra féle ragadozó-zsákmány népesedési modellt mutatjuk be. (Ez szolgál az oszcillációs kémiai reakciók legegyszerűbb elméleti modelljeként is.) A nyúlak száma nő, ha nincs farkas jelen, viszont a ragadozók száma zsákmány-állat hiányában csökken :

>> lotkademo; plot(t,y);

A lorenz nevű program a differenciálegyenletek iránt érdeklődőknek a Lorenz-attraktort szemlélteti. A  pdedemos  nevű program pedig példákat mutat be parciális differenciálegyenletek numerikus megoldására.

Egyszerű reakciókinetikai példa:	Az  reakcióegyenlettel jellemzett egyensúlyra vezető kémiai folyamatot a következő két elemi reakciólépést tartalmazó reakcióegyenlettel írjuk le:       . Legyen k1=1,    k2=2 ;  jelöljük a C anyag koncentrációját y-nal, a három anyag kezdeti koncentrácója pedig legyen  a0=2 , b0=3  és c0=0 . Mivel minden időpontban teljesülnek az    és    mérlegegyenletek, azért a feladat matematikailag a következő:

.

A mellékelt két MatLab állomány ( dif2.m  és  abc.m ) segítségével numerikusan oldjuk meg ezt a differenciálegyenletet. A global parancs egyszerűsíti a főprogram és a function fájlok munkaterületei közötti adatcserét oly módon, hogy a global listán felsorolt változókat más, elkülönült program szegmensek is használhatják. Ezt a megoldást leggyakrabban nagyobb mátrixok esetén használjuk, hogy elkerüljük azok gyakori felesleges másolását.  Most arra használjuk, hogy a főprogram (dif2.m)  által közvetve (az ode45-ön keresztül) hívott abc.m function között megoldjuk a paraméterek cseréjét.

dif2.m	:

global   a0  b0  k1  k2

a0=2; b0=3;  k1=1; k2=2;

y0=0;  [t,y]=ode45('abc',[0,1], y0);

plot(t,[a0–y,b0–y,y]); grid on;

abc.m:

function  dydt=abc(t,y)

global   a0 b0 k1 k2

dydt = k1*(a0–y).*(b0–y)–k2*y;

>> dif2

Néhány újabb egyenletmegoldó módszer

Egy egyenletet általában   f(x)=0   alakban adunk meg. Például tekintsük az     egyenletet. Legegyszerűbben az f(x) függvény grafikonjával kaphatunk egy közelítő értéket a megoldásra:

>> x=linspace( -3,  3,100);plot(x,exp(-x)-x,x,x*0);grid on

>> x=linspace(  0,  1,100);plot(x,exp(-x)-x,x,x*0);grid on

>> x=linspace(0.5,0.6,100);plot(x,exp(-x)-x,x,x*0);grid on

Az intervallumskatulyázást generáló „felező-módszer” után most bemutatunk egy pontra támaszkodó iterációs módszereket is.

Ha átrendezzük az egyenletet    x=g(x)   alakra, és teljesülnek bizonyos feltételek, akkor   xk+1=g(xk)   „fixpont-iteráció”   megoldja az egyenletet. Például ha egy zárt intervallumon  g(x)  differenciálható, és létezik egy pozitív  q<1  korlát, amire az intervallumon   |g’(x)|≤q   teljesül, az elegendő feltétel. A fenti példában az átrendezett egyenlet        alakú, és a fixpont-iteráció például:

>> format long; x=1;xx=0;

>> while abs(x-xx)>=5e-4, xx=x; x=exp(-x);disp(x); end

A megoldás közelében általában sokkal gyorsabban konvergál az  érintő-módszer, vagy „Newton-módszer” . Másként az  x  Δx=xk+1–xk  növekményével felírva    .

Példánkban  , és az iteráció:

>> format long;  x=1; xx=0;

>> while  abs(x-xx)>=5e-15, xx=x; ex=exp(-x); x=x-(ex-x)/(-ex-1);disp(x);end

A Newton-módszer konvergencia-sebességére az jellemző, hogy a megoldás elég kis kis környezetében lépésenként duplázódik a helyes tizedesjegyek száma, míg a fixpont-iteráció a felező-módszerhez hasonlóan lépésenként arányos szorzóval csökkenti csak az eltérést a gyökhelytől. A két ismertett módszer nem-lineáris egyenletrendszerekre is általánosítható.

Nem-lineáris egyenletrendszer megoldása

A 	3x(sin(x+y)=0

3y(cos(x(y)=0 	egyenletrendszer megoldható  xk+1=g(xk)

fixpont-iterációval, ha némileg átalakítjuk. Legyen

,  ,  vagyis

és  ;	  . Ekkor teljesül a parciális deriváltak mátrixára egy úgynevezett kontrakciós feltétel:

g((x,y)1   = q < 1 .  Itt   g((x,y)= ,   és egy itt nem tárgyalt mátrix-norma szerepel még a feltételben.

Az iteráció végrehajtása MatLab-ban igen egyszerű, például:

Editor – C:\MATLAB7\work\fixpont.m

format long; x=[0, 0 for k=1:10,x=[sin(x(1)+x(2))/3,cos(x(1)-x(2))/3];disp(x);end;

A Newton-iterációval az eredeti egyenletrendszert próbáljuk megoldani:

és    ,

az iterációs képlet pedig:  =–(f'(x,y))–1( f(x,y) .

Editor – C:\MATLAB7\work\newton.m

format long; xx=[0;0];disp(xx.'); for k=1:5, x=xx(1);y=xx(2); f =[3*x-sin(x+y);3*y-cos(x-y)]; c=cos(x+y);s=sin(x-y); df=[3-c,-c; s,3-s]; xx=xx-df\f; disp(xx.'); end;

Command Window

>> fixpont x = 0 0 0 0.33333333333333 0.10906489893205 0.31498564877158 0.13715186940368 0.32629104503397 0.14901016724967 0.32738881519825 0.15286070138047 0.32804422315728 0.15419388327654 0.32823152322914 0.15464304615294 0.32829787919963 0.15479525355497 0.32831995080961 0.15484670028710 0.32832744312924 0.15486409788486 0.32832997246439

Command Window

>> newton 0 0 0.16666666666667 0.33333333333333 0.15490825136242 0.32834029395361 0.15487298450540 0.32833126492179 0.15487298423899 0.32833126480043 0.15487298423899 0.32833126480043

Adatanalízis

A MatLab-ban könnyen lehet véletlen mátrixokat szimulálni, és a szükséges statisztikai becslések is elérhetők. A randn(noszlop,nsor) függvénnyel standard normális eloszlású véletlen számokból álló mátrixot generálhatunk.   Ennek segítségével most előállítunk 10 olyan véletlen számot, amelyek várható értéke 13 , szórása 0.2 , majd kiszámoljuk ezek becslésére a véletlen számsorozat

átlagát  , és „korrigált empirikus szórását”.

>> y=13+0.2*randn(10,1)

>> m=mean(y)

>> sqrt(sum((y–m).^2)/(10–1))

>> std(y)

Ilyen adatsorozatok vizsgálatára számos más függvényt is használhatunk. Például:

>> min(y), sort(y), max(y), median(y)

>> hist(y)

Mátrix-argumentum esetén a statisztikákat oszloponként számolják ki, tehát eredményül sorvektort kapunk. Például

>> y=randn(100,5); mean(y), std(y)

Hisztogram ábrázolásával szemléletesen ellenőrizhetjük a véletlenszerűséget, ha az alábbi parancsok valamelyikét többször is ismételjük:

>> y=randn(100,1);hist(y);

>> y=randn(1e5,1);hist(y);

>> y=randn(100,3);hist(y);

Illusztrációként bemutatunk egy legkisebb négyzetek módszerével történő paraméterbecslést is. A könnyebb átláthatóság végett egyszerűen egyenest illesztünk mérési hibával terhelt adatsorozatra. A parancsokat begépelheti, vagy lefuttathatja a kötegelt parancsállományt is (lin).

A generált adatok:			 .

Ezt az adatsorozatot az     függvénnyel közelítve az     négyzetösszeg minimumát keressük meg. A minimumhelyhez tartozó  paraméterek lesznek a tengelymetszet és meredekség becslései; “stdy” a mért értékeket terhelő mérési hiba szórását, “stdbeta” pedig a becsült paraméterek szórását becsüli.

>> format short; x=0:10,y=3+1.2*x+0.3*randn(1,length(x))

x =     0     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10

y =    2.7585    4.3586    5.4658    6.3234    7.1488    8.9822    9.8968   11.5843   12.7523   14.3077   15.1774

>> x=x.'; y=y.'; J=[x*0+1,x]; beta=inv(J.'*J)*(J.')*y

beta =

2.7496

1.2456

>> f=beta(1)+x*beta(2); r=y-f; Smin=r.'*r

Smin =    0.7925

>> plot(x,y,'o',x,f,'-'); grid on

>> stdy=sqrt(Smin/(length(y)-length(beta)))

stdy =    0.2967

>> stdbeta=sqrt(diag(inv(J.'*J)))*stdy

stdbeta =

0.1674

0.0283

Ha illesztett függvényünk a becsült paramétereknek nem lineáris függvénye, akkor például az   "lsqnonlin"  rutin segítségével hajthatjuk végre a legkisebb négyzetes illesztést. Ehhez persze kell írnunk egy függvényt is, amiben a koordináta értékeket a "global"  utasítással tehetjük hozzáférhetővé. Egy ilyen példát mutat be a  "kinetika.m"  program (és az általa hívott "fkin.m" függvény). Az adatokat az  függvénnyel állítjuk elő, 0.1 szórású normális eloszlású hibát szuperponálva az egyes függvényértékekre:

Editor – C:\MATLAB7\work\kinetika.m

echo on global t y t=0:0.1:1, y=5*exp(-3*t)+4+0.1*randn(1,length(t)), t=t.'; y=y.'; plot(t,y,'o'); pause x=[5, 5, 5].'; [x,p2,r,p3,p4,p5,J]=lsqnonlin('fkin',x); J=full(J); f=y-r; plot(t,y,'o',t,f,'-');grid on Smin=r.'*r;stdy=sqrt(Smin/(length(y)-length(x))) stdx=sqrt(diag(inv(J.'*J)))*stdy; disp(' x +/- stdx');fprintf(' %4.2f +/- %3.2f\n',[x,stdx].') echo off type fkin.m

>> kinetika

Editor – C:\MATLAB7\work\fkin.m

function r=fkin(x) global t y k=x(1);A=x(2);B=x(3); r=y-(A*exp(-k*t)+B);

Protonálódási állandót számol nmr-jel pH-függő eltolódási értékeiből a következő "phd" nevű program. (Használatához kérjen útmutatást!)  Érdekessége, hogy ez a program a grafikus ablak menűsorában hoz létre egy új menű-elemet, amire klikkelve olvassuk be a HCN.txt adatfájlt.

>> phd

PHDpath =

C:\MATLAB7\work\phd

Calculation of pK from  pH - nmr shift data

C:\MATLAB7\work\phd\HCN.txt

pH          nmr-shift

7.5900        116.8900

7.7900        117.9500

8.0000        119.6400

8.2000        122.0200

8.3900        125.1300

8.5900        129.4200

8.8000        134.9700

8.9700        139.9700

9.2100        147.1100

9.3700        151.4500

9.5900        156.4800

.........10.........20.........30.........40.........50

.........60.........70.........80.........90.........100

.........110..Optimization terminated: relative function value

changing by less than OPTIONS.TolFun.

C:\MATLAB7\work\phd\HCN.txt

s.t.d. of nmr shifts =        0.0092

lgK   =         9.0097      s.t.d.=        0.0005

shift1 =       167.3749      s.t.d.=        0.0181

shift2 =       114.9765      s.t.d.=        0.0067